ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Компьютерный стол «СКУ-2»	(универсальный)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1. Сборка верхней части (надстройки) стола.

- Прежде всего, определите какой из вариантов сборки для Вас наиболее приемлемый. Данная модель стола универсальна, что позволяет осуществить сборку как в левом, так и в правом исполнении.

- При помощи евровинтов (08) прикрепите к столешнице стола (6) опоры (7 и 8). Для посадки евровинта (08) используется ключ для евровинта (ключ для конфирмата) (06) или специальная бита с установкой в шуруповерт или дрель.

- При помощи евровинтов (08) прикрепите к полученной конструкции полки (9 и 10). Обратите внимание, полка (9) имеет 2 несквозных отверстия, предназначенные для полкодержателей (045). Полкодержатели (045) будут служить упором для фасада (14).

- При помощи евровинтов (08) прикрепите к полкам (9 и 10) малые боковины (12 и 13).

- При помощи евровинтов (08) соберите конструкцию для хранения дисков, состоящую из деталей (15 и 16). Внимание! Пазованные полочки (полочки с небольшой выемкой в ЛДСП) должны быть расположены пазом (выемкой) друг к другу. Полученную конструкцию, прикрепите евровинтами (08) к стойке стола (8), полке (10) и столешнице (6).

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите к горизонтали (11) два отрезка декоративной трубы (031). Для крепления трубы (031) используется мебельный фланец со стопором (030).  Стопор на фланцах (030) фиксируется в последнюю очередь.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите горизонталь (11) к стойке (7). С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите фланцы (030) к столешнице (6). Стопор на фланцах (030) фиксируется в последнюю очередь.

- При помощи гвоздей (03) прибейте к задней части вертикалей (12 и 13) заднюю стенку из ДВП.

- Установите чашку петли (01) на фасад (дверь) верхней надстройки стола (14) (отверстия под петли  диаметром 35мм просверлены в фабричных условиях и не требуют никаких доработок).

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите накладные петли (01) к фасаду (двери) стола (14).

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите ответную планку петли (01) к одной из вертикалей (12 или 13) – на Ваш выбор.

- При необходимости, произведите регулировку дверей. Регулировка заключается в выравнивании фасадов относительно стенок мебели и друг друга. При точной регулировке, щели между фасадами одинаковые. (РИС. 1)

ВНИМАНИЕ!

Ровно отрегулировать фасады можно только при условии установки мебели по уровню горизонта! Горизонтальность пола можно проверить установкой на него в разных местах и в различных направлениях строительного уровня.

- При помощи отвертки, болтов для ручек (010) прикрепите ручки (015) к фасаду (двери) стола (14). При необходимости, под головку болта (010) подложите шайбу (012).

Шаг 2. Сборка каркаса стола.

- При помощи евровинтов (08) прикрепите к стойкам стола (1 и 2) царгу (3).

- При помощи евровинтов (08) соберите подставку под системный блок, состоящую из деталей (4 и 5). Полученную конструкцию, прикрепите евровинтами (08) к стойке стола (1).

- К нижней части стоек стола (1 и 2), и нижней части стойки подставки под системный блок (5), при помощи гвоздей (03) и молотка, прикрепите подпятники (016).

- При помощи саморезов длиной 16мм (014) прикрепите к верхней части стоек стола (1 и 2) монтажные уголки (017).

- На полученную конструкцию (основание стола), установите верхнюю часть (надстройку).

- При помощи саморезов длиной 16мм (014) и монтажных уголков (017),  соедините столешницу (6) и стойки стола (1 и 2).

- При помощи саморезов длиной 16мм (014) прикрепите шариковые (телескопические)  направляющие (043) к боковинам полки под клавиатуру (17). Планка фиксируется саморезами длиной 16мм (014) в двух точках.

- При помощи саморезов длиной 16мм (014) и кронштейна на шариковых направляющих (043), прикрепите полку под клавиатуру (17) к столешнице стола (6). Саморезы (014) вкручиваются в произвольных точках так, чтобы полка под клавиатуру находилась на удобном для Вас расстоянии.  Проверьте плавность выдвижения полки. Не должно быть затираний и скрипа, полка должна выдвигаться без усилий.

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите к горизонталям (6 и 4) декоративную трубу (031). Для крепления трубы (031) используется мебельный фланец со стопором (030).  Стопор на фланцах (030) фиксируется в последнюю очередь.

- В пазы на полках (16) вставьте дискодержатель (044).

- С помощью молотка, забейте металлический полкодержатель (045)  в верхнюю полку (9)  для ограничения хода фасада (14).

- Для скрытия шляпки евровинта (08) используйте пластмассовые заглушки (07). Обращаем Ваше внимание на то, что количество заглушек (07) рассчитано только на внешние (видимые) шляпки евровинтов (08).

Приятного пользования нашей продукцией!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Для того, чтобы мебель Вам прослужила долго, необходимо соблюдать правила эксплуатации и ухода за мебелью:

- благоприятными условиями для эксплуатации мебели являются сухие, проветриваемые помещения с температурой воздуха 18-20 С и относительной влажностью воздуха 45-70%. Сырость и близкое расположение источников тепла может вызвать деформацию мебельных щитов.

- оберегайте мебель от длительного воздействия воды и попадания на ламинированные поверхности растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), а также от механических повреждений

-пыль с поверхности мебели удаляйте сухой либо влажной фланелевой тканью. В  случае сильного загрязнения  используйте специальный состав по уходу за мебелью.

- нагрузка на ящик не должна превышать 20 кг, и должна быть распределена по имеющейся площади равномерно

Приобретайте нашу продукцию

Условия транспортирования.

Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом с кузовом транспортного средства и увязочного материала должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ  мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть (магазином). Срок службы изделия зависит от правильного ухода и эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или на замену деталей в связи с их естественным износом.  При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и деталей необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон или чек магазина. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

Условия гарантии.

- Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия изготовителя.

- Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации мебели, указанных в паспорте (или) инструкции по эксплуатации, правил ухода за мебелью, использование изделия не по назначению;

- наличие механических повреждений;

- дефекты в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

- ущерба или утери изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.), несчастных случаев и т.д.;

- дефекты, вызванные попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;

- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнение ремонта самостоятельно;

- дефекты в результате самовольного внесения изменения в конструкцию изделия;

3. 	Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникших из заключенного между ними договора купли-продажи.

Порядок предъявления претензий

Бесплатное или платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в салон, где приобретена мебель, или в сервисную службу предприятия, а также менеджерам региональной торговли.

Срок ремонта, удовлетворение требований в ином порядке соответствует сроку определенному в Законе о защите прав потребителей, либо соглашением сторон. Изменение срока может быть произведено по согласованию сторон в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Ремонт производится на предприятии или на дому, в зависимости от характера дефекта. Во избежание недоразумений, покупатель должен внимательно изучить инструкцию по эксплуатации мебели, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид изделия, механизмы трансформации.

Сборку необходимо производить на ровной поверхности!

Сборку желательно осуществлять специалистом!