ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Трюмо (зеркальные надстройки) моделей «CL», «PR»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1. Сборка каркаса.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к стойкам (1) полки (2). На каждую стойку (1) крепится по 3 полки (2). Для посадки евровинта (08) используется ключ для евровинта (ключ для конфирмата) (06) или специальная бита с установкой в шуруповерт или дрель.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к стойкам (1) полки (3) – 3 штуки.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к полкам (2) боковины (4) – 2 штуки. К полученной конструкции, прикрепите основание (5).

- С помощью гвоздей (03), прибейте к задней части корпуса трюмо задние стенки (3 штуки).

- Для скрытия шляпки евровинта (08) используйте пластмассовые заглушки (07).

Обращаем Ваше внимание на то, что количество заглушек (07) рассчитано только на внешние (видимые) шляпки евровинтов (08).

Шаг 2. Установка створок (дверей).

- Установите чашку угловой петли (038) на малые фасады (двери) трюмо (отверстия под петли  диаметром 35мм просверлены в фабричных условиях и не требуют никаких доработок).

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите угловые петли (038) к малым фасадам (дверям) трюмо.

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите ответную планку петли (038) к стойкам (1).

- Установите чашку накладной петли (01) на центральный фасад (дверь) трюмо (отверстия под петли  диаметром 35мм просверлены в фабричных условиях и не требуют никаких доработок).

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите накладные петли (01) к центральному фасаду (двери) трюмо.

- С помощью саморезов длиной 16мм (014) и отвертки, закрепите ответную планку петли (01) к стойке (1).

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений зеркал, зазор между дверьми должен быть не менее 6мм!

- При необходимости, произведите регулировку дверей. Регулировка заключается в выравнивании фасадов относительно стенок мебели и друг друга. При точной регулировке, щели между фасадами одинаковые. (РИС. 1)

ВНИМАНИЕ!

Ровно отрегулировать фасады можно только при условии установки мебели по уровню горизонта! Горизонтальность пола можно проверить установкой на него в разных местах и в различных направлениях строительного уровня.

Шаг 3. Установка каркаса трюмо на комод / туалетный столик.

- Установите трюмо на комод или туалетный столик.

- С помощью четырех саморезов длиной 30мм (014) и отвертки, через крышку комода   / столешницу туалетного столика, прикрепите основание трюмо (5). Данное крепление будет являться предварительным.

- Сделайте два общих сквозных отверстия диаметром 5 мм в крышке комода / столешнице туалетного столика и в основании трюмо (5). Для сверления отверстий используйте ручную дрель, либо электрическую с функцией, позволяющей плавно регулировать скорость вращения.

- В полученные отверстия вставьте мебельную стяжку (039), при необходимости забейте ее молотком и закрутите винт. Стяжка является основным креплением трюмо.

Приятного пользования нашей продукцией!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Для того, чтобы мебель Вам прослужила долго, необходимо соблюдать правила эксплуатации и ухода за мебелью:

- благоприятными условиями для эксплуатации мебели являются сухие, проветриваемые помещения с температурой воздуха 18-20 С и относительной влажностью воздуха 45-70%. Сырость и близкое расположение источников тепла может вызвать деформацию мебельных щитов.

- оберегайте мебель от длительного воздействия воды и попадания на ламинированные поверхности растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), а также от механических повреждений

-пыль с поверхности мебели удаляйте сухой либо влажной фланелевой тканью. В  случае сильного загрязнения  используйте специальный состав по уходу за мебелью.

- нагрузка на ящик не должна превышать 20 кг, и должна быть распределена по имеющейся площади равномерно

Приобретайте нашу продукцию

Условия транспортирования.

Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом с кузовом транспортного средства и увязочного материала должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ  мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть (магазином). Срок службы изделия зависит от правильного ухода и эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или на замену деталей в связи с их естественным износом.  При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и деталей необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон или чек магазина. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

Условия гарантии.

- Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия изготовителя.

- Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации мебели, указанных в паспорте (или) инструкции по эксплуатации, правил ухода за мебелью, использование изделия не по назначению;

- наличие механических повреждений;

- дефекты в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

- ущерба или утери изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.), несчастных случаев и т.д.;

- дефекты, вызванные попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;

- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнение ремонта самостоятельно;

- дефекты в результате самовольного внесения изменения в конструкцию изделия;

3. 	Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникших из заключенного между ними договора купли-продажи.

Порядок предъявления претензий

Бесплатное или платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в салон, где приобретена мебель, или в сервисную службу предприятия, а также менеджерам региональной торговли.

Срок ремонта, удовлетворение требований в ином порядке соответствует сроку определенному в Законе о защите прав потребителей, либо соглашением сторон. Изменение срока может быть произведено по согласованию сторон в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Ремонт производится на предприятии или на дому, в зависимости от характера дефекта. Во избежание недоразумений, покупатель должен внимательно изучить инструкцию по эксплуатации мебели, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид изделия, механизмы трансформации.

Сборку необходимо производить на ровной поверхности! Сборку желательно осуществлять специалистом!