ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе двухдверный (универсальный) длиной 1300мм, 1500мм и 1700мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1. Сборка корпуса шкафа-купе (РИС. 1).

- Прежде всего, определите какой из вариантов сборки, является для Вас более приемлемым. Шкафы-купе длиной 1300мм и 1500мм универсальны, что позволяет осуществить их сборку как в левом, так и в правом исполнении.

ВНИМАНИЕ! Возьмите одну из стоек шкафа (1 или 6) и поднимите ее так, как будто поднимаете собранный шкаф. Если боковая стенка не задевает углом потолок, то шкаф можно собирать в лежачем положении, что облегчит прибивание ДВП (задней стенки). Если боковая стенка упирается в потолок, то шкаф необходимо собирать стоя. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ Вам собирать шкаф-купе в одиночку (в процессе сборки должно участвовать минимум 2 человека)!

- С помощью гвоздей (03), прибейте к нижней части стоек (1) и (6) подпятники (016).

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к стойке (1) верхнюю крышку шкафа (2), основание шкафа (3) и цоколь (4).  Для посадки евровинта (08) используется ключ для евровинта (ключ для конфирмата) (06) или специальная бита с установкой в шуруповерт или дрель.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к крышке шкафа (2) и основанию (3)  центральную вертикаль (5) и стойку (6).

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к  полученной конструкции полки бельевого отсека  (7) – 5 штук.

- При помощи евровинтов (08), прикрепите к полученной конструкции полки платяного отсека (8 и 9). Верхняя полка (8) имеет глубину 470мм, нижняя полка (9) имеет глубину 300мм.

- С помощью гвоздей (03), прибейте к задней части платяного отсека (отсек со штангой для вешалок) одну из задних стенок (10). К задней части бельевого отсека (отсек с полками) – заднюю стенку (11). Для соединения составных частей задней стенки (10), используйте Н-образную соединительную планку (022). Планку (022) необходимо предварительно разрезать на детали, равные по длине внутренним отсекам шкафа-купе. Соединения составных частей задней стенки Н-образной планкой называют наращиванием задней стенки.  С помощью гвоздей (03), прибейте к задней части платяного отсека вторую из задних стенок (10).

Внимание! Перед прибиванием ДВП (задней стенки) необходимо выставить шкаф-купе по диагонали, чтобы диагональ А=В (РИС. 3). Расхождение по диагонали допускаются максимум 5 мм, иначе будут проблемы при установке створок. Заднюю стенку (ДВП)  начинать крепить  по верху, проверить диагонали. Если диагонали неровные, то выровнять небольшим нажатием на боковую стенку. Далее прибить ДВП по периметру шкафа-купе и осям деталей внутреннего наполнения.

- Для скрытия шляпки евровинта (08) используйте пластмассовые заглушки (07).

Обращаем Ваше внимание на то, что количество заглушек (07) рассчитано только на внешние (видимые) шляпки евровинтов (08).

Шаг 2. Установка рельсов (РИС. 2).

- С помощью саморезов (014) длиной 16мм, прикрепите к верхней крышке (2) верхний двухполозный рельс (040). Верхний рельс (040) крепится по переднему краю верхней крышки (2) (РИС. 2).

- С помощью саморезов (014) длиной 16мм, прикрепите к основанию шкафа-купе (3) нижний  двухполозный рельс (041). Нижний рельс (041) крепится к основанию шкафа (3) с отступом от переднего края на 18мм. (РИС. 2). Нижняя направляющая снабжена фиксатором (стопором) двери, что позволяет фиксировать дверь-купе в нужном положении. При необходимости, произведите регулировку фиксатора.

Внимание! Довольно часто позиционеры (стопора или фиксаторы) не устанавливают, но в таком случае, если в Вашем доме есть кошка, то она может стать постоянным жителем шкафа-купе.

Шаг 3. Установка створки (двери).

- Заведите верхнюю часть створки в верхний рельс (040), затем плавно вставьте роликами в паз нижнего рельса (041).

- При необходимости, произведите регулировку нижних роликов при помощи ключа для евровинта (ключ для конфирмата) (06). Регулировка производится через нижнее отверстие створки (РИС. 4).

- На прилегающие к стойкам (1 и 6) торцы створок наклейте шлегель (щеточный уплотнитель) (025). Нужно это для того, чтобы при закрытии дверь шкафа-купе не издавала громких звуков, ударяясь в боковую стенку. Концы щеток заправьте в отверстия створки.

- С помощью саморезов (014) длиной 16мм, прикрепите к стойкам (5 и 6) мебельную штангу (032). Для крепления штанги (032) используется мебельный фланец со стопором (030).  Стопор на фланцах (030) фиксируется в последнюю очередь. Саморезы (014) вкручиваются   в произвольных точках на удобной для Вас высоте.

Приятного пользования нашей продукцией!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Для того, чтобы мебель Вам прослужила долго, необходимо соблюдать правила эксплуатации и ухода за мебелью:

- благоприятными условиями для эксплуатации мебели являются сухие, проветриваемые помещения с температурой воздуха 18-20 С и относительной влажностью воздуха 45-70%. Сырость и близкое расположение источников тепла может вызвать деформацию мебельных щитов.

- оберегайте мебель от длительного воздействия воды и попадания на ламинированные поверхности растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), а также от механических повреждений

-пыль с поверхности мебели удаляйте сухой либо влажной фланелевой тканью. В  случае сильного загрязнения  используйте специальный состав по уходу за мебелью.

- нагрузка на ящик не должна превышать 20 кг, и должна быть распределена по имеющейся площади равномерно

Приобретайте нашу продукцию

Условия транспортирования.

Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом с кузовом транспортного средства и увязочного материала должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ  мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть (магазином). Срок службы изделия зависит от правильного ухода и эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или на замену деталей в связи с их естественным износом.  При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и деталей необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон или чек магазина. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

Условия гарантии.

- Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия изготовителя.

- Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации мебели, указанных в паспорте (или) инструкции по эксплуатации, правил ухода за мебелью, использование изделия не по назначению;

- наличие механических повреждений;

- дефекты в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

- ущерба или утери изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.), несчастных случаев и т.д.;

- дефекты, вызванные попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;

- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнение ремонта самостоятельно;

- дефекты в результате самовольного внесения изменения в конструкцию изделия;

3. 	Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникших из заключенного между ними договора купли-продажи.

Порядок предъявления претензий

Бесплатное или платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в салон, где приобретена мебель, или в сервисную службу предприятия, а также менеджерам региональной торговли.

Срок ремонта, удовлетворение требований в ином порядке соответствует сроку определенному в Законе о защите прав потребителей, либо соглашением сторон. Изменение срока может быть произведено по согласованию сторон в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Ремонт производится на предприятии или на дому, в зависимости от характера дефекта. Во избежание недоразумений, покупатель должен внимательно изучить инструкцию по эксплуатации мебели, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид изделия, механизмы трансформации.

Сборку необходимо производить на ровной поверхности!

Сборку желательно осуществлять специалистом!